## Slide 1
FHW · Fundamentos de Hardware
Cómo suma un ordenador
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
Binario y hexadecimal para 1º ASIR
Sin empezar por fórmulas. Primero entendemos el patrón; luego vemos cómo lo hace la CPU.
1 + 1 = 10
No es magia
el 2 se escribe 10 en binario
Dentro de la CPU
ese “me llevo 1” es una señal llamada CARRY.
MATEMÁTICAS → BITS → CIRCUITOS → ALU
Notes: Portada: presenta la idea de que la suma binaria se entiende mejor como un puente entre matemáticas sencillas y hardware real.

## Slide 2
Ruta de clase
El camino de la explicación
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
1
El ordenador solo distingue dos estados
2
Aprendemos a contar con 0 y 1
3
Sumamos y aparece el “me llevo 1”
4
Ese “me llevo 1” existe como CARRY en la CPU
5
Usamos hexadecimal para leer binario sin volvernos locos
Meta
entenderlo antes de memorizarlo
Notes: Explica que la sesión no es una clase de matemáticas abstracta: es una historia de cómo el hardware suma.

## Slide 3
Bits
Primera idea: el ordenador solo distingue dos estados
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
En la vida real
En el ordenador
Apagado
OFF
0
Encendido
ON
1
Un bit es una casilla que solo puede valer 0 o 1.
Para sumar en un ordenador no hace falta empezar con fórmulas:
basta con saber manejar ceros, unos y el “me llevo”.
Notes: No menciones todavía base 2. Solo dos estados: 0 y 1.

## Slide 4
Contar
¿Cómo contamos si solo tenemos 0 y 1?
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
Decimal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
después del 9 viene 10
Binario
0
1
10
11
100
en binario no existe la cifra 2
Clave
No cambian las matemáticas.
Cambia la forma de escribir el número.
Notes: El objetivo es que vean el patrón de conteo. No entrar en potencias.

## Slide 5
Binario
La regla que desbloquea todo
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
1 + 1 = 10
Uno más uno sigue siendo dos.
La diferencia es que en binario el número dos se escribe como 10.
Decimal: 1 + 1 = 2
Binario: 1 + 1 = 10
Frase para clase
“No aparece un 2 porque en binario no existe la cifra 2.”
Notes: Di literalmente: las matemáticas no cambian; cambia la escritura.

## Slide 6
Reglas mínimas
Sumar bits: solo cuatro casos
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
0 + 0
↓
0
0 + 1
↓
1
1 + 0
↓
1
1 + 1
↓
10
Cuando sale 10, escribo 0 y llevo 1 a la siguiente columna.
Notes: Haz que repitan los cuatro casos. La regla de 1+1=10 es la importante.

## Slide 7
Ejemplo guiado
Primera suma: sin “me llevo”
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
0010 + 0001
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
+
resultado
Traducción sencilla
2 + 1 = 3
Qué ha pasado
Cada columna se puede resolver con las reglas básicas. Aquí no aparece ningún arrastre.
0011
resultado final
Notes: Primer ejemplo muy fácil para dar confianza.

## Slide 8
Carry humano
Segunda suma: aparece el “me llevo 1”
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
0011 + 0001
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
+
resultado
Paso 1
1 + 1 = 10 → escribo 0 y llevo 1
Paso 2
1 + 0 + el 1 que llevaba = 10
Resultado
0011 + 0001 = 0100
Notes: Explicar derecha a izquierda. Asegurar que entienden que el 1 se mueve a la columna de la izquierda.

## Slide 9
Carry
El “me llevo 1” también existe en el hardware
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
En el cuaderno
1
1
+ 1
───
10
→
En la CPU
A=1
B=1
SUMADOR
simple
SUM=0
CARRY=1
Carry = el 1 que me llevo, pero convertido en una señal eléctrica.
Notes: Primer contacto con hardware: el carry es una señal.

## Slide 10
Hardware
Dentro de la CPU: la ALU
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
CPU
el procesador del ordenador
Registros
datos pequeños
Unidad de control
organiza
ALU
suma, resta, compara
Suma
Resta
AND / OR
Comparar
La ALU aplica las reglas binarias usando circuitos electrónicos.
Notes: Explica que la ALU no “piensa”: aplica reglas eléctricas y lógicas muy rápido.

## Slide 11
Sumadores encadenados
De un bit a un byte
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
1 bit
1
8 bits = 1 byte
1
0
1
1
0
0
1
0
Para sumar 8 bits, el procesador encadena varios sumadores.
bit 0
FA
→
bit 1
FA
→
bit 2
FA
→
bit 3
FA
→
...
FA
→
bit 7
FA
Notes: FA significa full adder/sumador completo. Es opcional mencionarlo; lo importante es el encadenamiento de carries.

## Slide 12
Hexadecimal
¿Por qué aparece el hexadecimal?
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
111111101010110011010001
Esto es correcto, pero es incómodo para una persona.
FEACD1
Mucho más corto de leer y escribir.
Idea
El hardware trabaja con bits.
Las personas usamos hexadecimal para leer esos bits de forma compacta.
Notes: Presenta hexadecimal como una herramienta de lectura, no como una complicación matemática.

## Slide 13
Hexadecimal
Hexadecimal: contar con 16 símbolos
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
En decimal usamos 10 símbolos:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
En hexadecimal usamos 16 símbolos:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
A=10 B=11 C=12
D=13 E=14 F=15
Notes: No empezar con base 16. Solo contar y asociar letras con valores.

## Slide 14
Binario ↔ Hex
La relación útil: 4 bits = 1 cifra hexadecimal
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
Cada bloque de 4 bits se resume en una cifra hexadecimal.
0000
→
0
0001
→
1
0010
→
2
0011
→
3
1001
→
9
1010
→
A
1011
→
B
1100
→
C
1101
→
D
1110
→
E
1111
→
F
1111 1010 = FA
Notes: Explica agrupando desde la derecha en grupos de cuatro.

## Slide 15
Suma hexadecimal
Sumar hexadecimal: misma idea, más símbolos
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
En decimal:
9 + 1 = 10
En hexadecimal:
F + 1 = 10
No quedan símbolos después de F
por eso se cambia de columna.
1
1F
+ 01
────
20
F + 1 = 10 → escribo 0 y llevo 1
Notes: Conecta F+1=10 con 9+1=10. Misma lógica.

## Slide 16
Aplicación FHW
La misma suma vista en binario y en hexadecimal
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
El hardware opera con bits.
0011 1100
+0001 0010
─────────
0100 1110
Nosotros lo leemos más cómodo en hexadecimal.
3C
+ 12
────
4E
0x3C + 0x12 = 0x4E
0x significa: “esto está escrito en hexadecimal”.
Notes: Clave de FHW: la CPU opera en binario; hexadecimal es una abreviatura para humanos.

## Slide 17
Overflow
Cuando el resultado no cabe: desbordamiento
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
Registro de 8 bits
solo caben 8 casillas
1
1
1
1
1
1
1
1
FF
FF + 01 = 100
Problema
100 hexadecimal necesita 9 bits: 1 00000000
Si el registro solo tiene 8 bits, el bit extra se sale: eso introduce la idea de overflow.
Notes: No entrar en complemento a dos. Solo plantear que el resultado no cabe en las casillas disponibles.

## Slide 18
Cierre
Resumen para quedarse con la idea
0 1
0x
Matemáticas sin miedo → bits → circuitos → CPU
1
El ordenador trabaja con 0 y 1 porque el hardware distingue dos estados.
2
En binario, 1 + 1 = 10: escribo 0 y llevo 1.
3
Ese “me llevo 1” dentro de la CPU es una señal llamada carry.
4
La ALU usa sumadores para hacer operaciones con bits.
5
Hexadecimal resume grupos de 4 bits para que las personas podamos leerlos mejor.
MATEMÁTICAS → HARDWARE
Notes: Cierre: recalca que no necesitan ser “buenos en matemáticas”; necesitan entender el patrón y repetirlo paso a paso.